Obsah

1	Příklad vyplnění souhrnné provozní evidence (SPE) – běžný podnik	2

1.1	Skladba provozovny	2

1.2	List 2 – Spalovací zdroje a spalovny odpadů	2

1.3	List 3 – Ostatní zdroje	4

1.4	List 4 – Údaje o komínech nebo výduších zdrojů	5

1.5	List 5 – Údaje o autorizovaných měřeních	6

# Příklad vyplnění souhrnné provozní evidence (SPE) – běžný podnik

## Skladba provozovny

Provozovna obsahuje celkem 8 zdrojů znečišťování ovzduší, 5 spalovacích a dále 3 ostatní zdroje podle NV 615/2006 Sb.:

- zdroje nevyjmenované – výroba polotovarů

- zdroje nevyjmenované – opracování polotovarů automaty

- zdroje nevyjmenované – opracování polotovarů ruční

Pro vyplnění SPE je třeba využít List 1, List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu, List 3 - Ostatní zdroje i List 4 - Údaje o komínech nebo výduších zdrojů.

Pozn.: V případě této provozovny nelze použít společný formulář pro vyplnění SPE a Oznámení o poplatku, protože na Listu 3 není prostor pro uvedení dalších znečišťujících látek, které jsou také zpoplatněné.

## List 2 – Spalovací zdroje a spalovny odpadů

Spalovací zdroj podle NV 146/2007 Sb. zahrnuje 5 kotlů spalujících zemní plyn, které je pro účely vedení SPE (v souladu s návodem pro vyplňování SPE) vhodné sloučit do dvou skupin podle shodných parametrů kotlů. V případě, že by se nejednalo o plynná paliva nebo by některý z výkonu skupiny kotlů převyšoval 0,5 MWt,  údaje technických parametrů zdrojů, spotřebách paliv a emisích za každý zdroj/kotel by bylo nutné uvést v pěti sloupcích listu 2. V položce tepelný výkon se uvede součet všech tepelných výkonů kotlů, sloučených do jedné skupiny. V položce provozní hodiny se uvede aritmetický průměr provozních hodin (nebo jinak vypočtený údaj o ročních provozních hodinách) kotlů, zařazených do skupiny.

Obr.: 1 Příklad vyplnění listu 2

## List 3 – Ostatní zdroje

Provozovna obsahuje  ostatní zdroje, náležejících pod NV 615/2006 Sb. Pro účely vyplňování SPE můžeme zdroje označené jako opracování polotovarů ruční a automaty, produkující emise pouze TZL, sloučit do jednoho sloupce a jejich údaje vykazovat agregovaně.

Obr.: 2 Příklad vyplnění listu 3

## List 4 – Údaje o komínech nebo výduších zdrojů

Položky 12 – 16 zdrojů 001, 002 a 102 bychom na tomto listu nemuseli vyplňovat, protože stejné hodnoty jsou již uvedeny na listu 2 a 3. Emise ze zdroje 101 jsou ze zdroje odváděny dvěma výduchy, a proto je zapotřebí je vyplnit na tomto listu samostatně za každý výduch. Součet emisí výduchu 003 a 999 zdroje 101 odpovídá emisi uvedené pro zdroj 101 na listu 3. Výduch 999 představuje fugitivní vypouštění emisí.

Obr.: 3 Příklad vyplnění Listu 4

## List 5 – Údaje o autorizovaných měřeních

Uvedený zdroj není zařazen mezi zvláště velké zdroje a ani neobsahuje spalovnu odpadů nebo zařízení ke spoluspalování odpadu, není tedy povinností provozovatele vyplnit a odevzdat list 5. Zároveň však není provozovatel zbaven povinnosti předat příslušnému orgánu ochrany ovzduší Protokoly z měření podle vyhl. 356/2002 Sb.