# Obsah

Obsah	1

1	Příklad vyplnění Souhrnné provozní evidence (SPE) – chovy hospodářských zvířat	2

1.1	Skladba provozovny	2

1.2	List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu	2

1.3	List 3 – Ostatní zdroje	4

1.4	List 4 – Údaje o komínech nebo výduších zdrojů	6

1.5	List 5	7

2	Příloha – příklad výpočtu emisí VOC	8

Pro snadný pohyb v tomto dokumentu, zejména mezi obsahem a jednotlivými kapitolami stačí podržet klávesu Ctrl a kliknout na aktivní text.

# Příklad vyplnění Souhrnné provozní evidence (SPE) – chovy hospodářských zvířat

## Skladba provozovny

Provozovna označená IČP 410101232 (má na konci číslici „2“ – tj. provozovna pouze středních zdrojů), obsahuje celkem 3 zdroje znečišťování ovzduší, 1 spalovací a dále 2 ostatní zdroje podle NV 615/2006 Sb.:

- chov prasat – střední zdroj (celkem 6 hal)

- a čerpací stanici pro naftu (2 výdejní stojany a skladovací nádrž) – střední zdroje.

Pro vyplnění SPE je třeba využít List 1, List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu, List 3 - Ostatní zdroje i List 4 - Údaje o komínech nebo výduších zdrojů.

## List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu

Spalovací zdroj podle NV 146/2007 Sb. zahrnuje 4 ohřívače vzduchu s palivem ZP po 0,25 MWt, vedené pro účely SPE jako jeden spalovací zdroj (sloučení provedeno v souladu s Návodem). Vykazování za rok 2007 bylo vedeno na listu B1 ve čtyřech samostatných řádcích, na listu C1 byla vykazována spotřeba paliva v jednom oddílech. Vzhledem k tomu, že emise byly vedeny z každého ohřívače samostatným komínem, byly na listu F vyplněny rovněž čtyři řádky s parametry komínů a emisemi.

Nová SPE je vyplňována zjednodušeně (díky možnosti vykazovat uvedené spalovací jednotky s výkonem pod 0,5 MWt agregovaně). V případě, že by se nejednalo o plynná paliva nebo by některý z výkonu skupiny kotlů převyšoval 0,5 MWt,  údaje technických parametrů zdrojů, spotřebách paliv a emisích za každý zdroj/kotel by bylo nutné uvést ve čtyřech sloupcích listu 2.

Údaje o komínech jsou uvedeny na listu 4 a v souladu s pokynem uvedeným v Návodu není povinností provozovatele opisovat stejná množství emisí za jednotlivé zdroje/kotle/komíny jako jsou na listu 2.

V případě, že dochází k vypouštění / úniku veškerých emisí ze zdroje uvedeného v položce 2 listu 4 pouze jedním komínem/výduchem, údaje o množství emisí v položkách 12 - 17 se nevyplňují.

Obr.  1: List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu (strana 1/1)

## List 3 – Ostatní zdroje

Provozovna obsahuje dva ostatní zdroje, náležejících pod NV 615/2006 Sb. Pokud tyto zdroje, tj. technologické jednotky (např. výdejní stojany a skladovací nádrž), náleží ke shodné kategorii zdroje podle uvedeného předpisu, jsou v souladu s Návodem vyplňovány do SPE agregovaně.

… ostatním zdrojem se pro účely vykazování souhrnné provozní evidence rozumí souhrnně všechny ostatní zdroje stejného technologického charakteru a typu výroby v dané provozovně (tj. se shodným zařazením do kategorií stanovených v nařízení vlády č. 615/2006 Sb., a do činností uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb.). Vykazování údajů za chovy hospodářských zvířat se provádí agregovaně za všechny technologické jednotky pouze v členění uvedeném v tabulce přílohy č. 2 NV č. 615/2006 Sb. (skot, prasata, drůbež a králíci, jiná zvířata)….

Za každou kategorii zdroje je tedy zpravidla vyplňován pouze jeden sloupec se souhrnnými údaji, relevantními pro daný zdroj (paliva, spotřeby organických látek, výroba, emise) na listu 3. Vyplňování listu 4 se řídí obdobnými pravidly, jako u spalovacích zdrojů. V případech, kdy jsou emise z ostatního zdroje odváděny pouze jedním výduchem, nebo je pro vykazování vypouštěných emisí zaveden jeden fiktivní komín, na listu 4 se stejná množství emisí jako na listu 3 neuvádějí.

Obr.  2: List 3 – Ostatní zdroje (strana 1/1)

## List 4 – Údaje o komínech nebo výduších zdrojů

U zdrojů s jedním komínem (nebo fiktivním komínem) se uvádí technické parametry komínu, popř. fiktivního komínu nebo fugitivního vypouštění emisí. V souladu s pokynem v Návodu není již povinností vyplnit emise ve shodné výši jako na listech 2 a/nebo 3. Plocha průřezu výduchu a rychlost se v případě vytvoření fiktivního komínu (emise NH3) nebo fugitivního vypouštění emisí (VOC) neuvádějí.

Obr.  4: List 4 – Údaje o komínech nebo výduších zdrojů (strana 1/1)

## List 5

Uvedený zdroj není zařazen mezi zvláště velké zdroje a ani neobsahuje spalovnu odpadů nebo zařízení ke spoluspalování odpadu, není tedy povinností provozovatele vyplnit a odevzdat list 5. Zároveň však není provozovatel zbaven povinnosti předat příslušnému orgánu ochrany ovzduší Protokoly z měření podle vyhl. 356/2002 Sb.

# Příloha – příklad výpočtu emisí VOC

V případě, že k výpočtu emisí nebylo využito výsledků autorizovaného měření, provede se výpočet tímto způsobem:

Pro výpočet se použijí emisní faktory pro čerpací stanice benzinu a nafty uvedené v Příloze č. 4 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. v bodě 15.

Přitom se pro výpočet emise z plnění nádrží a skladování použije poloviční hodnota emisního faktoru a pro emise z plnění nádrží automobilů rovněž poloviční hodnota emisního faktoru. Pro výpočet emise LPG se použijí emisní faktory vycházející z odborného odhadu: pro stáčení a skladování 0,5 kg na jedno stáčení a  l,62 g na jeden výdej LPG.

Příklady výpočtu:

Benzin:  emisní faktor  Ef  = 1400 g VOC/m3 tj. 1,4 kg VOC/m3

množství benzinu přijatého Mbp činilo 1000 m3/rok

množství benzinu vydaného Mbv činilo  990 m3/rok

emise VOC z přijatého benzinu:  Ebp  =  Mbp x   1/2 Ef   tj.:    1000 x  0,7 =  700 kg =  0,7 t VOC

emise VOC z vydaného benzinu: Ebv =  Mbv x  1/2 Ef     tj.:      990 x  0,7 =  693 kg  =  0,693 t VOC

celková roční emise VOC z benzinu: Ebc =  Ebp +  Ebv  tj.:  0,7  +  0,693  =  1,393 tun VOC/rok

Nafta :   emisní faktor Ef  =  20 g VOC/m3  tj.  0,02 kg VOC/ m3

množství  nafty  přijaté  Mnp činilo  1000 m3/rok

množství  nafty  vydané  Mnv  činilo  990 m3/rok

emise VOC z přijaté nafty:    Enp  =  Mnp x  1/2 Ef    tj.:  1000  x  0,01  =   10 kg   =  0,010 t VOC

emise  VOC z vydané nafty:  Env  =  Mnv x  1/2 Ef    tj.:    990  x  0,01  =   9,9 kg  =  0,0099 t  VOC

celková roční emise VOC z nafty:  Enc =  Enp + Env   tj.:  0,010  + 0,0099    =  0,0199 tun VOC/rok

LPG :     emisní faktor pro jedno stáčení  Efst =  0,5 kg VOC ,  emisní faktor pro jeden výdej  Efvd  =  1,62 g

počet stáčení  Pst činil  80/rok ,  počet výdejů  Pvd činil  20000/rok

emise VOC ze stáčení  Est  =   Pst   x   Efst    tj.:   80  x  0,5  =  40 kg  =  0,040 t VOC

emise VOC  z  výdeje  Evd  =  Pvd  x   Efvd     tj.:  20000  x  1,62  = 32400 g   =  32,4 kg  =  0,0324 t VOC

celková roční emise VOC z LPG :  ELPG  =  Est  +  Evd    tj,:  0,040  +  0,0324  =  0,0724 tun VOC/rok

Celková roční emise VOC čerpací  stanice:

EČS  =  Ebc + Enc + ELPG = 1,393 + 0,0199 + 0,0724  = 1,4853 tun VOC/rok

Výpočet emise VOC z  benzinu se započtením účinnosti zpětného odvodu par

Např.: 		podle protokolu o měření je účinnost I.stupně  98 %

průměrná  účinnost II.. stupně  92%

Emise z přijatého benzinu:    			0,7 t  x  (1 - 0,98)  =   0,014 t

Emise z vydaného benzinu:  			0,693 t  x  (1 - 0,92) = 0,05544 t

Emise benzinu celkem:  			0,06944 t